| E.3 Netzanschlussplanung - Mittelspannung (Checkliste für den Netzbetreiber für die Festlegung des Netzanschlusses) |
| --- |
| Anlagenanschrift Stationsname/Feld-Nr. Straße, Hausnummer PLZ, Ort |  |
| Vereinbarte Anschlusswirk- und -scheinleistung für Bezug und Einspeisung geklärt? | Ja Nein |
| Spannungsebene und Netzanschlusspunkt geklärt? | Ja Nein |
| Standort der Übergabestation und Leitungstrassen des Netzbetreibers geklärt? | Ja Nein |
| Anschlussart Kabel/Freileitung geklärt? | Ja Nein |
| Aufbau der Mittelspannungs-Schaltanlage geklärt? | Ja Nein |
| Art der Sternpunktbehandlung an Anschlussnehmer bekannt gegeben? | Ja Nein |
| Erforderliche Schutzeinrichtungen für netzseitige Eingangsschaltfelder, das Übergabeschaltfeld und die Abgangsschaltfelder geklärt? | Ja Nein |
| Fernsteuerung/Fernüberwachung und erforderliche Umschaltautomatiken geklärt? | Ja Nein |
| Messkonzept, Art und Anordnung der Messeinrichtung geklärt? | Ja Nein |
| Eigentums-, Betriebsführungs-, Verfügungsbereichs- und Bedienbereichsgrenze geklärt? | Ja Nein |
| Liefer- und Leistungsumfang vom Anschlussnehmer und Netzbetreiber geklärt? | Ja Nein |